## Slide 1
台灣科技大學 電機工程學系 碩士學位論文口試
極化碼基於不同解碼方式
之效能分析比較
Polar Code Over Different Decoding Method For Performance Analysis Comparison
學生:林尹泰
指導教授:曾德峰 博士
National Taiwan University of Science and Technology
Notes: 中文題目：極化碼基於不同解碼方式之效能分析比較
英文題目：Polar code Over Different Decoding Method For Performance Analysis Comparison

## Slide 2: Outline
研究目的
極化碼
脈衝通道的模擬環境
編(解)碼設計
裁剪器設計
模擬結果
Notes: 要報告的內容將分成五個部分做介紹，

## Slide 3: 研究目的

## Slide 4: 研究目的
應用兩種常見脈衝雜訊模型Bernoulli-Gaussian和Additive White Class A Noise
使用極化碼
使用兩種解碼方式，模擬並互相做比較
極化通道可靠度選擇加入脈衝位置或統計特徵資訊，觀察不同的解碼方式其效能變化
應用剪裁器抵抗干擾並使系統具有實用性
Notes: 首先，要介紹的是研究目的：
我們假設的情境是，當一個5G通訊系統的使用者A所傳送的訊息與其他人產生了在頻譜上的訊息重疊(同頻干擾)，這將使A的訊息遭到干擾甚至破壞。
為了使A保有良好的通訊品質，我們將探討要如何降低這樣的外在干擾。
此外，假設這個外在的干擾，對A而言如同是一種脈衝雜訊的環境干擾。
因此，我們對上述情境敘述：
使用5G行動通訊系統遭遇脈衝雜訊干擾。
所使用的系統則是
polar code 的編解碼系統
QPSK調變
解碼則使用SC和BP
通道可靠度選擇加入脈衝位置或統計特徵資訊，觀察不同的解碼方式其效能變化
為了抵抗解碼端脈衝雜訊所造成的干擾(其中一個目的，另個後面說)，
本次研究應用裁剪器的概念，
讓系統在脈衝雜訊的干擾下，可以維持不錯的錯誤糾正能力。
最後，為了使系統具有實用性，我們期望系統是具有強健性的特徵。
脈衝雜訊干擾對於無線通訊是很常見的問題，會破壞原本要傳送的訊號
衝雜訊干擾的成因有很多，例如電器上的開關和繼電器狀態的轉換，以及電磁干擾及通訊系統中的故障和缺陷，脈衝雜訊都有可能發生。在脈衝雜訊中，常見的脈衝

## Slide 5: 極化碼
Arikan教授在2008年國際資訊理論ISIT會議上，首次提出了通道極化的概念
極化碼的核心概念為通道極化，並用來建構通道
Notes: 極化碼的核心概念為通道極化

## Slide 6: 通道極化(channel polarization)
運用通道極化兩階段：通道結合(Channel Combining)與通道分裂(Channel Splitting) ，計算各個通道的可靠度，使可靠度高的子通道傳送訊息，其餘可靠度低的子通道傳送凍結位元。
W
W
W
. . .
. . .
Original Channel
Polarized Channel
Channel Combine
Channel Split
Notes: 通道極化由通道結合與通道分裂組成
目的是計算各個通道的可靠度
隨著碼長N的增加，
分裂後各子通道將呈現兩級化，
一部分子通道通道容量接近1(無雜訊)，
其餘子通道通道容量接近0(充滿雜訊)，
在通道容量接近1的子通道上傳送訊息，
其餘子通道傳送凍結位元(frozen bits)。

## Slide 7: 通道結合(Cannel Combining)
N個互相獨立的BI-DMC通道W ，透過遞迴的方式排在一起組成集合通道
N為2的密次:
Notes: N個互相獨立的BI-DMC通道W
透過遞迴通的方式排在一起組成集合通道
N為2的密次
Binary Discrete Memoryless Channel二進制輸入離散無記憶性通道
N個互相獨立的BI-DMC通道W
透過遞迴W_N (𝑦_1^𝑁│𝑢_1^𝑁 )=𝑊^𝑁 (𝑦_1^𝑁│𝑢_1^𝑁 𝐺_𝑁 )的方式排在一起組成集合通道
N為2的密次

## Slide 8
遞迴次數:n=1
遞迴次數:n=2

## Slide 9
遞迴n次
兩個互相獨立的合併
圖中的轉置操作，將原轉置為

## Slide 10: 通道分裂(Channel Splitting)
N個相互獨立的Bi-DMC通道(W) 經過通道結合變成通道 後，再將通道重新分裂成N個極化通道
的輸入，是的輸出，i是指i個通道
N個分裂後的通道為
Notes: 通式

## Slide 11
以binary erasure channel (BEC)為例，原通道W被判定抹去的機率為
僅利用和進行估測，因此若要成功估測就必須兩個W都不傳錯，
除了利用和，也利用了的估測結果
Notes: 舉例

## Slide 12
根據其架構特性，其餘遞迴可以推得
Notes: 並且通道總容量不變：I(W(1)4)+I(W(2)4)+I(W(3)4)+I(W(4)4) = 4×I(W)

## Slide 13: 脈衝通道的模擬環境

## Slide 14: Bernoulli Gaussian (BG) 脈衝雜訊模型
白努利分佈(Bernoulli distribution)和高斯程序(Gaussian processes)這兩個隨機程式產生
其中：
為脈衝雜訊發生機率，= ， 和各代表高斯與脈衝雜訊的能量
Notes: 這一頁要介紹的是這次實驗所使用的脈衝雜訊之一，BG脈衝模型，簡稱BG。
BG脈衝模型是一種混合型高斯雜訊，具有白努力的性質。
從PDF可以看到，我們假設實際發生脈衝雜訊的機率為P，
因此有(1-P)代表未發生脈衝雜訊的情況，以及發生脈衝的情況(P)。
G函數代表的是AWGN函數，代表的是脈衝雜訊對高斯雜訊AWGN的能量比值。
P則代表的是脈衝雜訊的發生機率。
這一頁要介紹的是這次實驗所使用的脈衝雜訊之一，BG脈衝模型，簡稱BG。
BG脈衝模型是一種混合型高斯雜訊，具有白努力的性質。
從PDF可以看到，我們假設實際發生脈衝雜訊的機率為P，
因此有(1-P)代表未發生脈衝雜訊的情況，以及發生脈衝的情況(P)。
G函數代表的是AWGN函數，𝚽代表的是脈衝雜訊對高斯雜訊AWGN的能量比值。
P則代表的是脈衝雜訊的發生機率。

## Slide 15: Additive White Class A Noise脈衝雜訊模型
以高斯程序和卜松分布(Poisson distribution)兩個隨機程序來產生
其中：
Notes: 介紹完BG模型，我們來看另一種脈衝雜訊模型－AWAN。
由PDF可知，AWAN也是一種混合的高斯雜訊，具有Possion的疊加性質。
參數m代表的是Possion的疊加項數，因此當m=0時，AWAN就會呈現AWGN的樣貌。
其他的參數如，為，代表的是脈衝雜訊能量對AWGN能量的比值。
A則代表的是單位時間內發生脈衝雜訊的個數。
簡單來說AWAN脈衝雜訊模型就是由無限項參雜卜松分布的高斯程序的總和
𝜎_𝑚為第m項的標準差。由於卜松分布的主要權重僅在前面幾項，為降低模擬複雜度故設定m=4。

## Slide 16: 極化碼各種情境模擬假設條件
傳送端未知道任何資訊，接收端已知道脈衝位置
傳送端已知道脈衝位置，接收端已知道脈衝位置
傳送端未知道任何資訊，接收端未知道任何資訊並加入裁剪器
傳送端未知道任何資訊，接收端已知道脈衝統計特徵
傳送端已知道脈衝統計特徵，接收端已知道脈衝統計特徵
傳送端已知道脈衝統計特徵，接收端未知道任何資訊並加入裁剪器
Notes: 後續模擬部分
將展示傳送端加入脈衝特徵或位置資訊
接收器1種為已知脈衝特徵或位置資訊
或另一種為未知資訊並利用裁剪器
觀察不同情境下
不同解碼方式解碼效能的變化

## Slide 17: 編(解)碼設計

## Slide 18: 極化通道可靠性估測
巴氏參數法
巴氏參數Z(W)用來量測每個分裂通道可靠性的公式:
Notes: 利用巴氏參數估測通道可靠度
後續模擬巴氏參數會應用在AWAN和BG脈衝模型通道上
之後會有這兩種雜訊模擬
利用巴氏參數估測通道可靠度
後續模擬巴氏參數會應用在AWAN和BG脈衝模型通道上
之後會有這兩種雜訊模擬
巴氏參數適用於二進制刪除通道(BEC)
Arikan提出可將巴氏參數套用在其他通道上
AWGN巴氏參數的初值設定:𝑍_𝐴𝑊𝐺𝑁 =∫2_(−∞)^∞▒√(1/(√2𝜋 𝜎) exp⁡((−(𝑦+√(𝐸_𝑠/2))^2)/(2𝜎^2 )) 1/(√2𝜋 𝜎) exp⁡((−(𝑦−√(𝐸_𝑠/2))^2)/(2𝜎^2 )) ) dy
=exp(−1/(4𝜎^2 ))

## Slide 19: 極化通道可靠性估測
巴氏參數遞迴
Notes: 利用巴氏參數估測通道可靠度
後續模擬巴氏參數會應用在AWAN和BG脈衝模型通道上
之後會有這兩種雜訊模擬
利用巴氏參數估測通道可靠度
後續模擬巴氏參數會應用在AWAN和BG脈衝模型通道上
之後會有這兩種雜訊模擬
巴氏參數適用於二進制刪除通道(BEC)
Arikan提出可將巴氏參數套用在其他通道上
AWGN巴氏參數的初值設定:𝑍_𝐴𝑊𝐺𝑁 =∫2_(−∞)^∞▒√(1/(√2𝜋 𝜎) exp⁡((−(𝑦+√(𝐸_𝑠/2))^2)/(2𝜎^2 )) 1/(√2𝜋 𝜎) exp⁡((−(𝑦−√(𝐸_𝑠/2))^2)/(2𝜎^2 )) ) dy
=exp(−1/(4𝜎^2 ))

## Slide 20: BG脈衝通道可靠性估測模型
傳送端已知道脈衝雜訊位置
傳送端已知道脈衝雜訊統計特徵
機率密度函數為
Notes: 將BG統計模型代入巴氏參數
BG發生脈衝位置能量代入巴氏參數

## Slide 21: AWAN脈衝通道可靠性估測模型
傳送端已知道脈衝雜訊位置
傳送端已知道脈衝雜訊統計特徵
Notes: 將AWAN統計模型代入巴氏參數
AWAN發生脈衝位置能量代入巴氏參數

## Slide 22: 解碼器設計
AWGN解碼器原型:
Notes: 大同小異，將BG統計模型代入LLR
BG發生脈衝位置能量代入LLR

## Slide 23: 解碼器設計
BG解碼器脈衝統計特徵模型:
BG解碼器脈衝位置模型:
Notes: 大同小異，將BG統計模型代入LLR
BG發生脈衝位置能量代入LLR

## Slide 24: 解碼器設計
AWAN解碼器脈衝統計特徵模型:
AWAN解碼器脈衝位置模型:
Notes: 將AWAN統計模型代入LLR
AWAN發生脈衝位置能量代入LLR

## Slide 25: 編碼
為編碼長度為N的生成矩陣，是由矩陣經由克羅內克積(Kronecker power)和排序矩陣相乘而來
=
除了原訊號，還包含了凍結位元
Notes: 在編碼部分，非線性編解碼，首先令碼長為，編碼前的訊息可表示為 ，包含個訊息及個凍結位元數，編碼完的碼字表示為x
在編碼部分，非線性編解碼，首先令碼長為N=2^𝑛，編碼前的訊息可表示為u=(𝑢_1,𝑢_2,…,𝑢_𝑁) ，包含K個訊息及N−K個凍結位元數，編碼完的碼字表示為x
排序矩陣b_𝑁
轉置矩陣𝑹_𝑵

## Slide 26: 排序矩陣
將原序列 i ∈ {1,2,…,N} 由十進制表示為二進制 二進制反序並表示為十進制 ， 反序
Notes: 順序為0,1,2,3,4,5,6,7經過0,4,2,6,1,5,3,7
𝑢_1^𝑁順序為0,1,2,3,4,5,6,7經過b_𝑁 為0,4,2,6,1,5,3,7

## Slide 27: 克羅內克積(Kronecker power)
=
= =
= ==

## Slide 28: 轉置矩陣
轉置矩陣， 由變換而來，先排奇序列，再排偶序列

## Slide 29: 系統編碼(systematic encoding)
在編碼後的碼字中包含了要傳送的訊息位元
The Non-Systematic Polar Encoding:
The Systematic Polar Encoding:
=
Notes: 其中代表所有訊息的集合，則是所有凍結位元的集合，為的訊息子矩陣，為的凍結位元子矩陣，，其中，編碼完的碼字為，系統編碼將訊息映射至，而則為同位位元，系統編碼目的是用已知的和，求出剩下的
其中𝑢_Α代表所有訊息的集合，𝑢_(Α^𝑐 )則是所有凍結位元的集合，𝐺_𝑁 (Α)為𝐺_𝑁的訊息子矩陣，𝐺_𝑁 (Α^𝑐)為𝐺_𝑁的凍結位元子矩陣， A⊂{1,…,𝑁}，其中B⊂{1,…,𝑁}，編碼完的碼字為〖x=(𝑥_𝐵,𝑥〗_(𝐵^𝑐 ))，系統編碼將𝑢_Α訊息映射至𝑥_𝐵，而𝑥_(𝐵^𝑐 )則為同位位元，系統編碼目的是用已知的𝑢_(Α^𝑐 )和𝑥_𝐵，求出剩下的𝑢_Α

## Slide 30
系統編碼為將訊息向量映射到碼字 ，為同位位元，凍結位元
使用系統編碼傳送訊息到接收端，並利用解碼器解碼後所得到的碼字並非原始訊息，必須再經過一次的非系統編碼後才是正確的訊息
…
…
…
…
Notes: 其中代表所有訊息的集合，
則是所有凍結位元的集合，
為的訊息子矩陣，
為的凍結位元子矩陣，
，其中，
編碼完的碼字為，
系統編碼將訊息映射至，
而則為同位位元，
系統編碼目的是用已知的和，
求出剩下的
其中𝑢_Α代表所有訊息的集合，
𝑢_(Α^𝑐 )則是所有凍結位元的集合，
𝐺_𝑁 (Α)為𝐺_𝑁的訊息子矩陣，
𝐺_𝑁 (Α^𝑐)為𝐺_𝑁的凍結位元子矩陣，
A⊂{1,…,𝑁}，其中B⊂{1,…,𝑁}，
編碼完的碼字為〖x=(𝑥_𝐵,𝑥〗_(𝐵^𝑐 ))，
系統編碼將𝑢_Α訊息映射至𝑥_𝐵，
而𝑥_(𝐵^𝑐 )則為同位位元，
系統編碼目的是用已知的𝑢_(Α^𝑐 )和𝑥_𝐵，
求出剩下的𝑢_Α
本系統使用系統編解碼進行模擬

## Slide 31: BP解碼
利用各個節點之間和，進行雙向階層式平行疊代運算，每一行的各節點都會接收和傳送彼此的訊息給相鄰節點
雙向階層式平行疊代運算
Notes: 進行階層式平行疊代運算時，首先信仰訊息𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))從最左邊的節點逐行更新每列節點𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))並傳送到最右行的節點，再反向由L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))接收端的節點逐行更新每列節點L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))並傳送到最左行的節點，此為一次迭代
L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))為方向由右往左傳送的信仰訊息
𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))為方向由左往右傳送的信仰訊息

## Slide 32
接收端接收到後能夠先計算出初始的LR為做更新
其 , ,
,
已知凍結位元值假設為∞，訊息位元則假設為1
其餘節點的和值為1
最後一次遞迴完對所做估測
Notes: 這一頁要講的是BP解碼順序
首先計算解碼端通道資訊LR值
藉由計算接收端為位元1與位元0的比值來表示通道量測的LR
編碼端frozenbit位置已知為∞
訊息位置值為1，假設傳送位元1與位元0的機率相等
其餘節點的和值為1
最後一次遞迴完利用軟式決策估測訊息Log likelihood ratio(對數概似比值)
這一頁要講的是BP解碼順序
首先計算解碼端通道資訊LR值
藉由計算接收端為位元1與位元0的比值來表示通道量測的LR
編碼端frozenbit位置已知為∞
訊息位置值為1，假設傳送位元1與位元0的機率相等
其餘節點的L_(𝑗,𝑖)和𝑅_(𝑗,𝑖)值為1
最後一次遞迴完利用軟式決策估測訊息Log likelihood ratio(對數概似比值)

## Slide 33: BP Polar Code解碼順序
雙向BP更新:
首先由Source bits往channel output做階層式平行疊代，更新第2階的，再更新第3階的，直到第n+1階的，再由Channel output的往Source bits做階層式平行疊代，更新第n階的，再更新第n-1階的，直到為1次疊代，最後再進行位元估測。
Notes: 為方向由右往左傳送的信仰訊息
為方向由左往右傳送的信仰訊息
進行階層式平行疊代運算時，首先信仰訊息從最左邊的節點逐行更新每列節並傳送到最右行的節點，再反向由接收端的節點逐行更新每列節點並傳送到最左行的節點，此為一次疊代
每一行的各節點都會接收和傳送彼此的訊息和給相鄰節點
或都需要另外三個節點的L和R值
L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))為方向由右往左傳送的信仰訊息
𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))為方向由左往右傳送的信仰訊息
進行階層式平行疊代運算時，首先信仰訊息𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))從最左邊的節點逐行更新每列節點𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))並傳送到最右行的節點，再反向由L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))接收端的節點逐行更新每列節點L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))並傳送到最左行的節點，此為一次疊代
每一行的各節點都會接收和傳送彼此的訊息L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))和𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))給相鄰節點
L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))或𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))都需要另外三個節點的L和R值

## Slide 34: SC解碼
接收端接收到後能夠先計算出初始的LLR為做更新
。
逐個位元估測，並且會利用到前面位元的估測結果來做後續的估測
Notes: 進行階層式平行疊代運算時，首先信仰訊息𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))從最左邊的節點逐行更新每列節點𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))並傳送到最右行的節點，再反向由L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))接收端的節點逐行更新每列節點L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))並傳送到最左行的節點，此為一次迭代
L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))為方向由右往左傳送的信仰訊息
𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))為方向由左往右傳送的信仰訊息

## Slide 35: SC解碼
以N=4為例
Notes: 利用LLR
進行階層式平行疊代運算時，首先信仰訊息𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))從最左邊的節點逐行更新每列節點𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))並傳送到最右行的節點，再反向由L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))接收端的節點逐行更新每列節點L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))並傳送到最左行的節點，此為一次迭代
L_(𝑖,𝑗)^((𝑡))為方向由右往左傳送的信仰訊息
𝑅_(𝑖,𝑗)^((𝑡))為方向由左往右傳送的信仰訊息

## Slide 36: 裁剪器設計

## Slide 37: 裁剪器設計
為了防止脈衝雜訊過大，造成解碼效能下降
解碼器未知任何資訊時，需要裁剪器維持解碼性，並減少計算上的複雜度
裁剪臨界值:
Notes: 本篇論文在解碼器加入剪裁器對脈衝雜訊做裁剪，以有效降低脈衝雜訊對訊息的干擾
解碼器未知任何資訊時，需要裁剪器維持解碼強健性，並減少計算上的複雜度
可以看到沒有被脈衝干擾的訊息，會在裁剪臨界值的區間內，被脈衝影響的訊息則會超出。
因此我們要做雜訊剪裁，提高系統的錯誤糾正能力
利用裁剪器是比較簡單有效的方式
本篇論文在解碼器加入剪裁器對脈衝雜訊做裁剪，以有效降低脈衝雜訊對訊息的干擾
解碼器未知任何資訊時，需要裁剪器維持解碼強健性，並減少計算上的複雜度
〖 𝑦〗_𝑘可以看到沒有被脈衝干擾的訊息，會在裁剪臨界值的區間內，被脈衝影響的訊息則會超出𝛾_ℎ。
因此我們要做雜訊剪裁，提高系統的錯誤糾正能力
利用裁剪器是比較簡單有效的方式

## Slide 38: 裁剪器設計
awan脈衝雜訊裁剪臨界值:
=
=
BG脈衝雜訊裁剪臨界值:
=
=
Notes: 脈衝發生機率和高斯分布 高斯發生機率

## Slide 39: 模擬結果

## Slide 40: Non-Systematic BP Polar Decoder VS Systematic BP Polar Decoder
Iteration | 200
(N,K) | (1024,512)
調變 | BPSK
Noise Channel | AWGN
估測方式 | 巴氏參數

## Slide 41: Non-Systematic BP Polar Decoder VS Systematic BP Polar Decoder

## Slide 42: Systematic BP Polar Decoder疊代次數比較
Iteration | 50/100/200
(N,K) | (1024,512)
調變 | BPSK
Noise Channel | AWGN
估測方式 | 巴氏參數

## Slide 43: Systematic BP Polar Decoder疊代次數比較

## Slide 44: Systematic BP Polar Decoder VS Systematic SC Polar Decoder
Iteration(BP) | 200
(N,K) | (1024,512)
調變 | BPSK
Noise Channel | AWGN
估測方式 | 巴氏參數

## Slide 45: Systematic BP Polar Decoder VS Systematic SC Polar Decoder

## Slide 46: 在BG通道上的模擬結果
Noise model | BG
p | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 100
比較條件 | 傳送端未知統計特徵，接收端已知統計特徵
Noise model | BG
p | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 100
比較條件 | 傳送端未知統計特徵，接收端已知統計特徵

## Slide 47: 在BG通道上的模擬結果

## Slide 48: 在BG通道上的模擬結果
Noise model | BG
p | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 100
比較條件 | 傳送端已知統計特徵，接收端已知統計特徵
Noise model | BG
p | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 100
比較條件 | 傳送端已知統計特徵，接收端已知統計特徵

## Slide 49: 在BG通道上的模擬結果

## Slide 50: 在BG通道上的模擬結果
Noise model | BG
p | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 100
比較條件 | 傳送端未知脈衝位置，接收端已知脈衝位置
Noise model | BG
p | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 100
比較條件 | 傳送端未知脈衝位置，接收端已知脈衝位置

## Slide 51: 在BG通道上的模擬結果

## Slide 52: 在BG通道上的模擬結果
Noise model | BG
p | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 100
比較條件 | 傳送端已知脈衝位置，接收端已知脈衝位置
Noise model | BG
p | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 100
比較條件 | 傳送端已知脈衝位置，接收端已知脈衝位置

## Slide 53: 在BG通道上的模擬結果

## Slide 54: 在AWAN通道上的模擬結果
Noise model | BG
A | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 0.01
比較條件 | 傳送端未知統計特徵，接收端已知統計特徵
Noise model | BG
A | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 0.01
比較條件 | 傳送端未知統計特徵，接收端已知統計特徵

## Slide 55: 在AWAN通道上的模擬結果

## Slide 56: 在AWAN通道上的模擬結果
Noise model | AWAN
A | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 0.01
比較條件 | 傳送端已知統計特徵，接收端已知統計特徵
Noise model | AWAN
A | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 0.01
比較條件 | 傳送端已知統計特徵，接收端已知統計特徵

## Slide 57: 在AWAN通道上的模擬結果

## Slide 58: 在AWAN通道上的模擬結果
Noise model | AWAN
A | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 0.01
比較條件 | 傳送端未知脈衝位置，接收端已知脈衝位置
Noise model | AWAN
A | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 0.01
比較條件 | 傳送端未知脈衝位置，接收端已知脈衝位置

## Slide 59: 在AWAN通道上的模擬結果

## Slide 60: 在AWAN通道上的模擬結果
Noise model | AWAN
A | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 0.01
比較條件 | 傳送端已知脈衝位置，接收端已知脈衝位置
Noise model | AWAN
A | 0.01、0.05、0.1、0.3
 | 0.01
比較條件 | 傳送端已知脈衝位置，接收端已知脈衝位置

## Slide 61: 在AWAN通道上的模擬結果

## Slide 62: BG脈衝雜訊通道下加入裁剪器之模擬比較
Noise model | BG
p | 0.01、0.05、0.1
 | 100
比較條件 | 傳送端已知脈衝統計特徵，接收端做比較
Noise model | BG
p | 0.01、0.05、0.1
 | 100
比較條件 | 傳送端已知脈衝統計特徵，接收端做比較

## Slide 66: BG脈衝雜訊通道下加入裁剪器之模擬比較
Noise model | BG
p | 0.01、0.05、0.1
 | 100
比較條件 | 傳送端脈衝位置未知，接收端做比較
Noise model | BG
p | 0.01、0.05、0.1
 | 100
比較條件 | 傳送端脈衝位置未知，接收端做比較

## Slide 70: AWAN脈衝雜訊通道下加入裁剪器之模擬比較
Noise model | AWAN
A | 0.01、0.05、0.1
 | 0.01
比較條件 | 傳送端已知脈衝統計特徵，接收端做比較
Noise model | AWAN
A | 0.01、0.05、0.1
 | 0.01
比較條件 | 傳送端已知脈衝統計特徵，接收端做比較

## Slide 74: AWAN脈衝雜訊通道下加入裁剪器之模擬比較
Noise model | AWAN
A | 0.01、0.05、0.1
 | 0.01
比較條件 | 傳送端脈衝位置未知，接收端做比較
Noise model | AWAN
A | 0.01、0.05、0.1
 | 0.01
比較條件 | 傳送端脈衝位置未知，接收端做比較

## Slide 78: 結論
BP解碼端利用通道的脈衝雜訊位置資訊做解碼比SC解碼有更明顯的增益，推測出BP解碼端可能需要明確的知道訊息資訊做解碼
而當傳送端已知道脈衝統計特徵資訊，BP解碼比SC解碼有更明顯的增益，推測出BP編碼端通道選擇方式需要明確的知道統計特徵資訊
假如傳送端和接收端未知任何資訊，接收端做裁剪， SC解碼效能較佳

## Slide 79
Thanks!